## Slide 1
CH 2
Windows Ubuntu 설치
CH 1
부품 구성 및 PC 연결
CH 3
Ubuntu에서 Cmake 빌드
CH 4
파일 이동
Rex board
Quick-Start
Guide

## Slide 2
1. 부품 구성 및 PC 연결
구성 소개
AC/DC 전원 케이블
USB 케이블
보드 본체
AC/DC 전원 케이블 1ea
USB 케이블 1ea
보드 본체 1ea

## Slide 3
1. 부품 구성 및 PC 연결
PC 연결
USB 케이블을 보드에 DEBUG 라고 쓰여있는 부분에 연결하고, 반대편 USB 케이블을 PC에 연결해주시면 됩니다

## Slide 4
2. Windows Ubuntu 설치
윈도우 설정
Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행시켜 줍니다

## Slide 5
2. Windows Ubuntu 설치
윈도우 설정
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
위의 명령을 복사해서 입력해줍니다
잠시후에 작업이 완료되고 Y를 입력해서 PC를 다시시작 시켜줍니다

## Slide 6
2. Windows Ubuntu 설치
Ubuntu 설치
https://www.microsoft.com/ko-kr/p/ubuntu/9nblggh4msv6?activetab=pivot:overviewtab
위의 링크로 이동하여 Ubuntu를 설치하여 줍니다

## Slide 7
2. Windows Ubuntu 설치
Ubuntu 설치
사용하실 USER NAME과 PASSWORD를 2번 입력 하면 리눅스 환경이 생성됩니다

## Slide 8
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
프로젝트 로딩
git clone https://github.com/infoworks-rex/rex-examples.git
위의 코드를 복사해서 실행해줍니다
우분투 창에서는 마우스 우클릭을 하면 붙여넣기가 됩니다

## Slide 9
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
Cmake 설치
sudo apt-get update
sudo apt install cmake
위에 2줄 명령어를 실행해줍니다
실행하다가 Y/N를 입력하라는 창이 나오면 Y를 입력해줍니다

## Slide 10
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu
위의 명령을 실행해주고 중간에 Y/N을 묻는 메시지가 뜨면 Y를 입력해줍니다

## Slide 11
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
sudo apt-get install g++-aarch64-linux-gnu
위의 명령을 실행해주고 중간에 Y/N을 묻는 메시지가 뜨면 Y를 입력해줍니다

## Slide 12
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
컴파일러 설치
sudo apt-get install build-essential
위의 명령을 실행해주고 중간에 Y/N을 묻는 메시지가 뜨면 Y를 입력해줍니다

## Slide 13
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
Cmake 빌드
cd rex-examples/AI/Supervised/Object_detection/SSD_Inception_exam
mkdir build
cd build
cmake ..
4줄의 명령을 순서대로 입력해줍니다
그 다음 ls를 명령했을 때 밑과 같이 뜬다면 성공입니다

## Slide 14
3. Ubuntu에서 Cmake 빌드
Cmake 빌드
make
정말로 make만 치시고 엔터 치시면 됩니다
ls 명령어를 치면 이제 REX 보드에서 실행 가능한 실행파일이 생성 된 걸 확인 할 수 있습니다

## Slide 15
4. 파일 이동
Minicom 설치
① sudo apt -y install minicom
minicom 설치

## Slide 16
4. 파일 이동
Minicom 설치
① sudo minicom -s
minicom을 Setting 모드로 열기

## Slide 17
4. 파일 이동
Minicom 설치
① 방향키 상/하 입력으로 [Serial port setup] 메뉴 선택 후 ENTER 키 입력

## Slide 18
4. 파일 이동
Minicom 설치
① A 키를 눌러 [Serial Device] 선택, 텍스트를 /dev/ttyUSB0로 수정.
② F 키를 눌러 [Hardware Flow Control]을 No로 설정
③ E 키를 눌러 [Bps/Par/Bits] 메뉴 Open

## Slide 19
4. 파일 이동
Minicom 설치
① A와 B 키를 입력해 Baud Rate를 1500000으로 변경. (Current: 1500000 8N1)
② ENTER 키를 두 번 입력

## Slide 20
4. 파일 이동
Minicom 설치
① 방향키 상하 입력으로 [Save setup as dfl] 선택, ENTER키 입력. 설정이 저장됨.

## Slide 21
4. 파일 이동
Minicom 설치
① 방향키 상하 입력으로 [Exit] 메뉴 선택, ENTER 키 입력해 설정 모드 Exit

## Slide 22
4. 파일 이동
Minicom 설치
① ENTER키 입력 시 [root@rk1808:/]# 텍스트 출력 확인
이후로 현태 상태의 터미널 창을 ‘Minicom 창’이라 칭함.
Minicom을 종료할 때는 Ctrl + A, X를 순서대로 입력.
Minicom을 다시 실행할 때는 sudo minicom 입력.

## Slide 23
4. 파일 이동
파일 이동
① Ctrl + A, S를 순서대로 눌러 [Upload] 메뉴 표시, [zmodem] 메뉴 선택 후 ENTER 키 입력.

## Slide 24
4. 파일 이동
파일 이동
① 원하는 디렉토리로 이동.
방향키 상하 입력으로 디렉토리 선택
Space를 2번 연속 입력해 선택한 디렉토리로 이동.

## Slide 25
4. 파일 이동
파일 이동
① 전송할 파일 선택
방향키 상하 입력으로 커서 위치 변경
Space를 눌러 파일 선택(여러 파일 선택 가능)

## Slide 26
4. 파일 이동
파일 이동
① 전송할 파일 선택 완료 후 ENTER 키 입력
선택한 파일들이 모두 전송됨.
Press any key to continue 메시지가 나올 때까지 대기.
메시지가 나오면 아무 키나 눌러서 전송 종료.

## Slide 27
5. 센서키트 사용
코드 다운로드
① wget http://server.info-works.co.kr/edukit/rex/actuator_and_sensor.tar.xz
코드 다운로드
② tar -xf actuator_and_sensor.tar.xz
압축 해제
③ cd actuator_and_sensor
다운로드한 코드 디렉토리로 이동
④ ls
디렉토리 내용 확인. 사진과 일치해야 한다.

## Slide 28
5. 센서키트 사용
SHT35-DIS
온도, 습도 데이터 측정
- 온도: 섭씨(°C) 단위로 측정, -40°C ~ 125°C
- 습도: 상대 습도(%RH) 단위로 측정, 0% ~ 100%

## Slide 29
5. 센서키트 사용
SHT35-DIS
① cd SHT35-DIS/
SHT35-DIS 제어용 코드가 있는 SHT35-DIS 디렉토리로 이동
② aarch64-linux-gnu-gcc -o SHT35-DIS SHT35-DIS.c
aarch64-linux-gnu-gcc를 이용해 SHT35-DIS.c 컴파일
③ 컴파일 출력물인 SHT35-DIS를 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 30
5. 센서키트 사용
SHT35-DIS
Minicom 접속
① ./SHT35-DIS
SHT35-DIS 온도 측정 시작
② Ctrl + C를 눌러 앱 종료.

## Slide 31
5. 센서키트 사용
Si1145
자외선 지수 및 주변 밝기 데이터 측정
자외선 지수: 지표면에 도달하는 자외선의 양을 0~11+ 단계로 측정
기상정 자료 참조: https://www.kma.go.kr/HELP/basic/help_01_06.jsp
주변 밝기: 센서 주변의 밝기를 lux(lx) 단위로 측정.

## Slide 32
5. 센서키트 사용
Si1145
① cd ..
SHT35-DIS에서 빠져나와 상위 디렉토리(actuator_and_sensor)로 이동
② cd Si1145
Si1145 코드가 있는 디렉토리로 이동
③ aarch64-linux-gnu-gcc -o Si1145 Si1145.c
Si1145.c 컴파일
④ 컴파일 출력물인 Si1145를 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 33
5. 센서키트 사용
Si1145
Minicom 접속
① ./Si1145
보드로 전송한 Si1145 실행파일 실행
② 결과 확인 후 Ctrl + C를 눌러 프로그램 종료
Si1145는 광량에 반응하므로, 주변 빛의 양에 따른 출력 변화를 관찰해야 함.

## Slide 34
5. 센서키트 사용
APDS9960
제스처 감지
- 7가지 상태 감지 가능(표)

## Slide 35
5. 센서키트 사용
APDS9960
① cd ..
Si1145에서 빠져나와 상위 디렉토리(actuator_and_sensor)로 이동
② cd APDS-9960
APDS-9960 코드가 있는 디렉토리로 이동
③ aarch64-linux-gnu-gcc -o APDS9960 APDS9960_Main.c APDS9960_Gesture.c APDS9960_Common.c APDS9960_Proximity.c
APDS9960 실행파일 컴파일
④ 컴파일 출력물인 APDS9960을 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 36
5. 센서키트 사용
APDS9960
Minicom 접속
① ./APDS9960
보드로 전송한 실행파일 실행
② 결과값 확인이 끝나면 Ctrl + C를 입력해 프로그램 종료
Gesture 인식이 성공하는지 확인

## Slide 37
5. 센서키트 사용
APDS9960
제스처 예시 영상

## Slide 38
5. 센서키트 사용
MAX30101
심박수, 산소포화도 측정
- 심박수: BPM(분당 박동수) 단위로 측정
- 산소포화도: SPO2% 단위로 측정

## Slide 39
5. 센서키트 사용
MAX30101
① cd ..
APDS9960에서 빠져나와 상위 디렉토리(actuator_and_sensor)로 이동
② cd MAX30101
MAX30101 코드가 있는 디렉토리로 이동
③ aarch64-linux-gnu-gcc -o MAX30101 MAX30101.c SPO2.c
실행파일 컴파일
④ 컴파일 출력물인 MAX30101을 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 40
5. 센서키트 사용
MAX30101
Minicom 접속
① ./MAX30101
보드로 전송한 실행파일 실행
② 결과값 확인이 끝나면 Ctrl + C를 입력해 프로그램 종료
심박수 및 산소포화도 인식 확인

## Slide 41
5. 센서키트 사용
MAX30105
연기(입자) 변화량 측정 및 연산
- 연기(입자 변화량): Δ(Delta)를 기준으로 연기(입자) 데이터에 대한 변화량 측정 및 연산

## Slide 42
5. 센서키트 사용
MAX30105
① cd ..
MAX30101에서 빠져나와 상위 디렉토리(actuator_and_sensor)로 이동
② cd MAX30105
MAX30105 코드가 있는 디렉토리로 이동
③ aarch64-linux-gnu-gcc -o MAX30105 MAX30105.c
실행파일 컴파일
④ 컴파일 출력물인 MAX30105를 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 43
5. 센서키트 사용
MAX30105
Minicom 접속
① ./MAX30105
보드로 전송한 실행파일 실행
② 결과값 확인이 끝나면 Ctrl + C를 입력해 프로그램 종료
delta값 확인 및 입자 검출 확인

## Slide 44
5. 센서키트 사용
RA12P
가하는 힘에 따라 전압 변동.
10bit 디지털 값으로 변환되어 데이터 입력.

## Slide 45
5. 센서키트 사용
RA12P
① cd ..
MAX30105에서 빠져나와 상위 디렉토리(actuator_and_sensor)로 이동
② cd MCP3021_RA12P
RA12P 코드가 있는 디렉토리로 이동
③ aarch64-linux-gnu-gcc -o mcp3021_ra12p mcp3021_ra12p.c
실행파일 컴파일
④ 컴파일 출력물인 mcp3021_ra12p를 [4. 파일 이동] 챕터를 참고해 보드로 전송.

## Slide 46
5. 센서키트 사용
RA12P
Minicom 접속
① ./mcp3021_ra12p
보드로 전송한 실행파일 실행
② 결과값 확인이 끝나면 Ctrl + C를 입력해 프로그램 종료
센서를 누르는 힘에 따라 ADC 측정값 변화